## Slide 1: Modelování v prostoru

## Slide 2: Typy prostorových modelů
drátěné (hranové) modely
hraniční (stěnové) modely
  sítě (matem. modelování, konečné prvky)
  technické plochy
objemové modely
  hraniční model + orientované stěny
  CSG modely (constructive solid geometry)

## Slide 3: CSG model
základní tělesa (primitiva) – hranol, koule, válec...
základní geometrické operace – posun, kopie, otočení...
množinové operace – sjednocení, průnik, rozdíl

## Slide 4: Technické křivky a plochy
hladké tvary
jednotný popis všech typů křivek (pomocí polynomů)
  rychlé výpočty
  snadná diferencovatelnost

## Slide 5: Křivky – základní pojmy
definiční (řídící) body
  interpolace
  aproximace
aproximace
interpolace

## Slide 6: Křivky – základní pojmy
navazování segmentů křivek – spojitost
  G0 – společný bod
  G1 – společný směr tečny (možná změna rychlosti)
  G2 – hladký přechod (shoda křivosti)
váha bodu
  vliv bodu na tvar křivky

## Slide 7: Vývoj technických křivek
Bézierovy křivky
  kubické paraboly
  modelování ve 2D, definice písma
  spojitost G1
B-splajny
  řídící body neleží na křivce (t3=antitěžiště P0P1P2)
  pravidelně rozmístěné uzlové body
  spojitost G2
Notes: Fergusonova k. – koncové body + konce tečen v počátečních bodech
Bézierova k. – koncové body + tečny v krajních bodech, směrnice tečny=1/3 délky této úsečky

## Slide 8: NURBS křivky a plochy
NURBS (NonUniform Rational B-Spline)
  zobecnění B-splajnů
  nemusí být pravidelný rozestup uzlových bodů
  váha bodu
popis všech běžných křivek
NURBS plochy = tenzorový součin NURBS křivek
  nad pravidelnou sítí řídících bodů
  přenáší se vlastnosti křivek
  nástupci T-splajny – plochy def. nad nepravidelnou sítí řídících bodů

## Slide 9: Grafické editory

## Slide 10: Grafické editory
Rastrové
Adobe Photoshop
Corel PhotoPaint
Paint
PhotoStyler
gimp
Vektorové
3D systémy
Autodesk 3ds Max
Rhinoceros
Autodesk Maya
2D systémy
CorelDraw
AdobeIlustrator
AldusFreeHand
inkscape
CAD systémy
AutoCAD
Microstation
ArchiCAD
Nemecek
Revit Architecture

## Slide 11: Rastrové editory
kreslení i úpravy = změna barvy bodů
základní geometrické tvary
typy čar (pero, štětec…)
rozsáhlé možnosti výplní (přechody barev, vzorky…)
guma

## Slide 12: Rastrové editory
úpravy rastru (barev, velikosti)
výřezy (kopírování, otočení, posun, zrcadlení)
retušovací nástroje (zaostření ,rozmazání…)
rastrové efekty
export do rastrových formátů

## Slide 13: Zákres do fotografie
dokončení vizualizace 3D modelu
3D model  render (rastr. soubor)  rastr. editor

## Slide 14: Vektorové editory
Kreslení = tvorba objektů
Editace = změna vlastností objektů
základní geometrické objekty
křivky, kreslení od ruky
úprava nakreslených objektů (např. kopie, změna velikosti, otáčení, změny pořadí, vzájemné zarovnávání)
zarovnání vůči sobě, změny pořadí, seskupování
typ, vzhled a vlastnosti čar a výplní
široké možnosti práce s textem
efekty: perspektiva, obálka, tvarové přechody
export do různých formátů (vektorových i rastrových)

## Slide 15: CAD systémy
CAD = Computer Aided Design (počítačová podpora projektování, návrh pomocí počítače)
přesné zadávání bodů, velikostí a úhlů, různé druhy souřadnic
kreslení úseček, křivek, geometrických tvarů, písma a šraf
editační příkazy – kopie, změna velikosti, otáčení, ořezávání, prodlužování, změny vlastností
barvy, typy čar, hladiny, bloky
kótování
možnost propojení s databázemi, knihovny prvků
export a import formátu DXF
3D modelář (některé)
univerzální, specializované nadstavby, speciální systémy

## Slide 16: 3D editory
Modelování = vytváření prostorových objektů a operace s nimi
Vizualizace
  možnosti zobrazení (drátěné, stínované, realistické)
  nastavení světel a stínů – umístění, typ, intenzita, barva
  typy světel:
  bodový zdroj (žárovka)
  zdroj rovnoběžného světla (slunce)
  plošný zdroj (okno, zářivka)
  kuželový zdroj (reflektor)
  nastavení materiálu – fyzikální parametry, mapy povrchů (textury)
  Perspektiva
  rendering – tvorba reálného prostorového obrazu na základě počítačového modelu.

## Slide 17: 3D editory — prostorový model
stínování (shade)
prostorový model (wireframe)
viditelnost (hide)

## Slide 18: 3D editory — světla, materiály
Rovnoběžné světlo (slunce)
Bodový zdroj světla (žárovka)
nastavení materiálu (parametry — barva, hladkost, kovovost, lesk, průhlednost  index lomu, mapa povrchů)

## Slide 19: Světla
Reflektor
Celkové osvětlení

## Slide 20: Render
Rendering tvorba reálného prostorového obrazu na základě počítačového modelu.