## Slide 1: Modelování v AUTOCADU
Křivky v prostoru,
modelování z těles a povrchů,
modelování z NURBS ploch a sítí

## Slide 2: Způsoby modelování
„drátěný“ (čárový) model
  pomocné čárové konstrukce
„papírový“ (plošný) model
  oblasti
  3Dplochy – sítě
  povrchy
„dřevěný“ (objemový) model
  plnohodnotné hmotné objekty – základní tělesa, generování z křivek
  lze je dále editovat (ořezávat, měnit stěny...)
  množinové operace

## Slide 3: Čárové objekty v 3D
rovinné křivky – v aktuální souřadné rovině
  kružnice, elipsa, obdélník…
  křivka
prostorové křivky – lze vést „prostorem“
  úsečka
  spline
  3D křivka
  šroubovice

## Slide 4: Tělesa (objemy)
základní geometrická tělesa
  kvádr, válec, kužel, koule, jehlan, klín, anuloid
tělesa generovaná
  vytažení
  šablonování
  rotace
  tažení po trase
zesílení povrchu

## Slide 5: Tělesa – hranatá
Hranol – kvádr nebo krychle
  roh a rozměry
  střed a rozměry
  podstava (obdélník) a výška
  rohy hlavní diagonály
Jehlan – pravidelný n-boký hranol nebo jehlan
  určíme podstavu
  pro komolé poloměr horní podstavy
  zadáme výšku nebo konec osy
Klín
  základna
  výška

## Slide 6: Tělesa – kulatá
Válec – kruhový × eliptický
  podstava
  výška (kolmo k xy) nebo osa (podstava kolmo na osu)
Kužel – kruhový × eliptický
  podstava (kružnice × elipsa)
  komolý (poloměr horní podstavy × velikost hl. poloosy)
  výška nebo osa
Koule
  určujeme jednu definiční kružnici
Anuloid

## Slide 7
Nové objekty definované na základě jiných objektů
DELOBJ – mazání / nemazání definičních objektů
1 maže se všechno (základní nastavení)
0 nemaže se nic
–2 AutoCAD se bude ptát

## Slide 8: Vytažení
VYTÁHNI (_EXTRUDE)
  zadán profil (křivka, plochy, hrany povrchů a těles)
  vytažení: kolmo, v zadaném směru, podél cesty
  lze zúžit / rozšířit
  režim Těleso / Plocha

## Slide 9: Rotace
OROTUJ (_REVOLVE)
  předem nakreslený profil(y), z každého bude jeden objekt
  Režim Těleso / Povrch
  profil(y) – křivka (otevřená × uzavřená, rovinná × nerovinná), rovinná plocha, hrana plochy či tělesa
  osa – 2 body, osy souř. systému, objekt
  úhel rotace (počáteční, koncový)

## Slide 10: Tažení po trase
TAŽENÍ (_SWEEP) – Tažení profilu po trase
  Důležité:
    vzájemná poloha profilu a trasy (základní bod, vyrovnání)
    orientace profilu a trasy
    profil rovinný × nerovinný, otevřený × uzavřený
  při tažení je možné profil otáčet
  měřítko profilu na konci tažení (zúží / rozšíří)

## Slide 11: Šablonování
ŠABLONOVÁNÍ (_LOFT)
  alespoň dva profily
  profily a trasa
  profily a vodící křivky
  doladění vzhledu – normály povrchu (ve vlastnostech)
  obrovské množství voleb a nastavení

## Slide 12: Úpravy těles
vlastnosti
  změny velikosti
  změny parametrů příkazů (generovaná tělesa)
editační body
  velikost
  umístění

## Slide 13: Úpravy těles II.
OBJEDIT – editace změnou ploch a hran
  příkaz lépe tlačítka voleb !! První výzva je chybná „vyber hrany“. Je třeba ukázat do plochy.
  plochy – zešikmit, vytáhnout, posunout, odsadit, odstranit, otočit
zaoblení, zkosení (2D příkazy nebo z karty Objem)

## Slide 14: Modelování z těles
množinové operace
  sjednocení, průnik, rozdíl
  záznam historie
odříznutí
  rovinou (kolmo na xy, 3 body…) nebo povrchem
  obě části nebo jen jedna
skořepina
  vyberu těleso
  vyjmout plochy!!
  tloušťka skořepiny

## Slide 15: Povrchy
  procedurální × NURBS
  asociativita ke křivkám
druhy povrchů
  rovinný povrch
  síťový povrch (několik křivek)
  generované povrchy – z otevřené křivky
    vytažení, šablonování, rotace, tažení
  záplata
  přechodový
úpravy
  podle typu
    procedurální podobně jako tělesa
    NURBS mají řídící body

## Slide 16: Sítě
Plochy složené z jednotlivých plošek
  základní tělesa jako sítě, generované plochy
  většinou výstupy z jiných programů
  lze upravit jemnost sítě
  upravit třeba přehyby
  převést sítě na těleso či povrch.