## Slide 1: Prvky kovových konstrukcí
BOA002
Ing. Martin Vild, Ph.D.
2/2025

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Laboratory for Numerical Structural Design
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203

## Slide 3: Obsah
Úvod:
  Obsah BOA002
  Požadavky zápočtu
Mezní stavy
Materiálové charakteristiky oceli
Šroubové spoje

## Slide 4: Obsah BOA002
Spoje
  Šroubové
    obyčejné
    předpjaté
  Svarové
Namáhání
Stabilita
  Vzpěr
  Klopení
Kroucení
Literatura:
  EN 1990 Eurokód: Základy navrhování konstrukcí
  EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků
  Karmazínová, M.: Studijní opory k předmětu BO02 Prvky kovových konstrukcí – Modul M02 Spoje kovových konstrukcí
  Melcher, J a Bajer, M.: Studijní opory k předmětu BO02 Prvky kovových konstrukcí – Modul M04 Prvky namáhané smykem a ohybem
Užitečné odkazy:
  Martin Horáček – podklady
  Ondřej Pešek – podklady
  The Efficient Engineer
  ESDEP kurz

## Slide 5: BOA002 – Požadavky
80% prezence
Aktivní přístup
Splněn zápočtový test

## Slide 6: Navrhování pomocí mezních stavů
Porucha
Hustota pravděpodobnosti
Zatížení nebo únosnost
98% kvantil Charakteristická hodnota zatížení
5% kvantil Charakteristická hodnota únosnosti

## Slide 7: Navrhování pomocí mezních stavů
Ek – charakteristická hodnota účinků zatížení
Rk – charakteristická hodnota odolnosti konstrukce
– dílčí součinitel zatížení vyjadřující rozptyl účinků zatížení
– dílčí součinitel spolehlivosti materiálu
  pro základní případy namáhání
  pro stabilitní problémy (vzpěr, klopení)
  pro spoje (šroubové, svařované, čepové, nýtované)

## Slide 8: Materiál – ocel
EN 1993
https://material-properties.org/what-is-ultimate-tensile-strength-uts-definition/
 | [MPa] | [MPa]
S235 | 235 | 360
S275 | 275 | 390
S355 | 355 | 490
S420 | 420 | 510
S460 | 460 | 540
S235 | 235 | 360
S275 | 275 | 390
S355 | 355 | 490
S420 | 420 | 510
S460 | 460 | 540

## Slide 9: Materiálové charakteristiky
 | Ocel S355 | Dřevo C24 | Beton C20/25
Objemová hmotnost | 7850 kg/m3 | 420 kg/m3 | 2400 kg/m3
Poissonův součinitel | 0.3 | ~0.3 | 0.2
Modul pružnosti | 210 000 MPa | 11 000 MPa | 30 000 MPa
Modul pružnosti ve smyku | 80 769 MPa | 690 MPa | 12 500 MPa
Součinitel spolehlivosti | 1.0 | 1.3 | 1.5
Characteristická pevnost | 355 MPa | 24 MPa | 20 MPa
Návrhová pevnost | 355 MPa | 11.1 MPa | 13.3 MPa
 | Ocel S355 | Dřevo C24 | Beton C20/25
 | 7850 kg/m3 | 420 kg/m3 | 2400 kg/m3
 | 0.3 | ~0.3 | 0.2
 | 210 000 MPa | 11 000 MPa | 30 000 MPa
 | 80 769 MPa | 690 MPa | 12 500 MPa
 | 1.0 | 1.3 | 1.5
 | 355 MPa | 24 MPa | 20 MPa
 | 355 MPa | 11.1 MPa | 13.3 MPa

## Slide 10: Šroubové spoje – materiál
Pevnosti: ISO 898-1
Rozměry: ISO 4014
https://www.orbitalfasteners.co.uk/
Chart: ε [-]
| 0 | 0.4627857142857143 | 0.4667857142857143 | 1.1797857142857142 | 1.8887857142857143 | 2.5917857142857144 | 3.2897857142857143 | 3.9837857142857143 | 4.6727857142857143 | 5.3567857142857145 | 10
Bolt 10.9 | 0 | 971.85 | 971.89 | 1012.91 | 1044.68 | 1068.65 | 1086.27 | 1099.07 | 1108.61 | 1116.5 | 1150
S235 | 0 | 298.6782 | 299.1647 | 380 | 470 | 516 | 549.2166
Pevnostní třída | [MPa] | [MPa]
4.6 | 240 | 400
4.8 | 320 | 400
5.6 | 300 | 500
5.8 | 400 | 500
6.8 | 480 | 600
8.8 | 640 | 800
10.9 | 900 | 1000
Pevnostní třída |  | 
4.6 | 240 | 400
4.8 | 320 | 400
5.6 | 300 | 500
5.8 | 400 | 500
6.8 | 480 | 600
8.8 | 640 | 800
10.9 | 900 | 1000

## Slide 11: Šroubové spoje – geometrie
Horáček, M.: Podklady do cvičení z předmětu BO002 Prvky kovových konstrukcí, 2019

## Slide 12: Šroubové spoje – geometrie
Průměr šroubu orientačně
Délka šroubu – po utažení alespoň dva závity
Obyčejné otvory pro šrouby :
  pro M12
  pro M16 až M24
  pro M27 a více
Přesné otvory: ,

## Slide 13: Šroubové spoje – prokluz
Hui-Bin Ge; Hua-Ping Wan; Yanbin Shen; Chao Yang; Yaozhi Luo: Rotational performance of semi-rigid plate-type joints for reticulated shell structures composed of plate members, 2023

## Slide 14: Šroubové spoje – Rozteče
Nosné prvky: alespoň dva šrouby
 | Minimální | Doporučené
 | 1,2 d0 | 2,0 d0
 | 2,2 d0 | 3,5 d0
 | 1,2 d0 | 1,5 d0
 | 2,4 d0 | 3,0 d0
 | Minimální | Doporučené
 | 1,2 d0 | 2,0 d0
 | 2,2 d0 | 3,5 d0
 | 1,2 d0 | 1,5 d0
 | 2,4 d0 | 3,0 d0
Násobky 5 mm
Jsou i maximální rozteče

## Slide 15: Namáhání šroubů – smyk

## Slide 16: Namáhání šroubů – tah

## Slide 17: Kategorie šroubových spojů
Kategorie | Kritérium | Poznámky
Spoje ve smyku | 1,2 d0 | 2,0 d0
A Spoje namáhané ve střihu a v otlačení |  | Nevyžaduje se předpjetí Šrouby třídy 4.6 až 10.9
B Spoje odolné prokluzu v MSP |  | Šrouby třídy 8.8 a 10.9 Únosnost v prokluzu v MSP Únosnost ve střihu a otlačení v MSÚ
C Spoje odolné prokluzu v MSÚ |  | Šrouby třídy 8.8 a 10.9 Únosnost v prokluzu v MSÚ
Spoje v tahu |  | 
D Nepředpojaté šroubové spoje |  | Nevyžaduje se předpjetí Šrouby třídy 4.6 až 10.9
E Předpojaté šroubové spoje |  | Šrouby třídy 8.8 a 10.9
Návrhová tahová síla má zahrnovat síly včetně páčení |  | 
Kategorie | Kritérium | Poznámky
Spoje ve smyku | 1,2 d0 | 2,0 d0
A Spoje namáhané ve střihu a v otlačení |  | Nevyžaduje se předpjetí Šrouby třídy 4.6 až 10.9
B Spoje odolné prokluzu v MSP |  | Šrouby třídy 8.8 a 10.9 Únosnost v prokluzu v MSP Únosnost ve střihu a otlačení v MSÚ
C Spoje odolné prokluzu v MSÚ |  | Šrouby třídy 8.8 a 10.9 Únosnost v prokluzu v MSÚ
Spoje v tahu |  | 
D Nepředpojaté šroubové spoje |  | Nevyžaduje se předpjetí Šrouby třídy 4.6 až 10.9
E Předpojaté šroubové spoje |  | Šrouby třídy 8.8 a 10.9

## Slide 18: Smyk: Únosnost ve střihu
– počet střihových rovin
– mez pevnosti šroubu
Rovina prochází závitem
– plocha jádra
– pro 4.6, 5.6, 8.8
– pro 4.8, 5.8, 10.9
Rovina neprochází závitem
– plocha dříku

## Slide 19: Smyk: Únosnost v otlačení
– průměr šroubu
– nejmenší součet tlouštěk otlačovaných v jednom směru
– mez pevnosti základního materiálu

## Slide 20: Tah: Únosnost v tahu
– pro zapuštěné
– jinak
– pevnost šroubu
– plocha jádra

## Slide 21: Tah: Únosnost v protlačení
– průměr hlavy šroubu (matice)
– tloušťka plechu
– pevnost plechu
Mudrov, Andrej & Šapalas, Antanas & Šaučiuvėnas, Gintas & Urbonas, Kęstutis. (2021). Moment Resisting Connection with Curved Endplates: Behaviour Study. Applied Sciences. 11. 1520. 10.3390/app11041520.

## Slide 22: Kombinace tahu a smyku
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/ESDEP/master/wg11/l0310.htm

## Slide 23: Smyk: Únosnost oslabeného průřezu
– plný průřez plechu
– průřez oslabený otvory
– mez kluzu plechu
– pevnost plechu

## Slide 25: Příklad: Šroub namáhaný smykem
S235:
M16 4.6:

## Slide 26: Příklad: Šroub namáhaný smykem

## Slide 27: Příklady na procvičení
Zadání:
4× M20 8.8
S 355
Řešení:

## Slide 28: Virtuální laboratoř
https://www.ideastatica.com/cz/podpora/bolts-loaded-in-shear