## Slide 1: Kovové konstrukce I
BOA008
Ing. Martin Vild, Ph.D.
9/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Nosná konstrukce haly
https://stavba.tzb-info.cz/ocelove-konstrukce/13589-ocelovy-konstrukcni-system-vede

## Slide 4: Obsah BOA008
Dispoziční řešení
Střešní konstrukce
  Vaznice
  Vazníky
  (Ztužidla)
  Vybrané spoje
Jeřábová dráha
Sloupy
Výkres
Notes: Dispoziční řešení a zatížení v procesu tvorby stavebního objektu s kovovou nosnou konstrukcí. Navrhování halových konstrukcí: Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla, ložiska, doplňkové střešní konstrukce). Jeřábové dráhy a dopravní systémy v halových konstrukcích. Navrhování jeřábových drah pro mostové jeřáby (kolejnice, hlavní nosník jeřábové dráhy, vodorovný výztužný nosník, nárazníky). Princip přenosu brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů. Výroba, montáž, udržování a přestavby kovových nosných konstrukcí.

## Slide 5: Obsah cvičení
Návrh geometrie haly
Výpočet zatížení

## Slide 6
Obr. Převzat z :Pavel Marek a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Praha 1985
Ne každá hala musí nutně obsahovat všechny uvedené prvky. Záleží na konstrukčním a statickém uspořádaní jednotlivých součástí haly. Také tvar, počet a uspořádání uvedených prvků může být různý
VAZNICE
VRCHOLOVÉ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO
KRAJNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO
PŘÍČNÉ ZTUŽIDLO –DIAGONÁLY STŘEŠNÍ ČÁSTI
PŘÍDAVNÝ PÁS PŘÍČNÉHO ZTUŽIDLA
OKAPOVÉ ZTUŽIDLO
VAZNÍK
PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO PŘI ČELNÍ STĚNĚ
HLAVNÍ NOSNÍK JEŘÁBOVÉ DRÁHY
VODOROVNÝ VÝZTUŽNÝ NOSNÍK JEŘÁBOVÉ DRÁHY
HLAVNÍ NOSNÝ SLOUP BUDOVY
PŘEDSAZENÝ SLOUPEK PODÉLNÉ STĚNY
MEZILEHLÝ SLOUP PODÉLNÉ STĚNY
PAŽDÍKY PODÉLNÉ STĚNY
BRZDNÝ PORTÁL V ROVINĚ JEŘÁBOVÉ DRÁHY
STĚNOVÁ ČÁST PŘÍČNÉHO ZTUŽIDLA
SLOUP ČELNÍ STĚNY
ROHOVÝ SLOUP ČELNÍ STĚNY
VODOROVNÝ VÝZTUŽNÝ NOSNÍK ČELNÍ STĚNY
ZTUŽIDLO ČELNÍ STĚNY
NOSNÉ KOTVENÍ HLAVNÍCH SLOUPŮ
KOTVENÍ SLOUPŮ ČELNÍ A PODÉLNÉ STĚNY
15

## Slide 9: Vaznice a vazník

## Slide 10: Zatížení stálé
 | Tíha [kN/m2] | Zatěžovací šířka [m] | Liniové zatížení [kN/m]
Vaznice |  |  | 
Živičná krytina | 0,1 | 3 | 0.3
Tepelná izolace | 0,48 | 3 | 1,44
Nosná část pláště | 0,13 | 3 | 0,39
Odhad vl. tíhy vaznice | 0,15 | 3 | 0,45
 |  |  | 2,58
Vazník |  |  | 
Živičná krytina | 0,1 | 12 | 1,2
Tepelná izolace | 0,48 | 12 | 5,76
Nosná část pláště | 0,13 | 12 | 1,56
Odhad vl. tíhy vaznice | 0,15 | 12 | 1,8
Odhad vl. tíhy vazníku | 0,17 | 12 | 2,04
 |  |  | 11,36
 | Tíha [kN/m2] | Zatěžovací šířka [m] | Liniové zatížení [kN/m]
Vaznice |  |  | 
Živičná krytina | 0,1 | 3 | 0.3
Tepelná izolace | 0,48 | 3 | 1,44
Nosná část pláště | 0,13 | 3 | 0,39
Odhad vl. tíhy vaznice | 0,15 | 3 | 0,45
 |  |  | 2,58
Vazník |  |  | 
Živičná krytina | 0,1 | 12 | 1,2
Tepelná izolace | 0,48 | 12 | 5,76
Nosná část pláště | 0,13 | 12 | 1,56
Odhad vl. tíhy vaznice | 0,15 | 12 | 1,8
Odhad vl. tíhy vazníku | 0,17 | 12 | 2,04
 |  |  | 11,36

## Slide 11: Zatížení sněhem
https://www.theprogress.com/news/two-houses-in-nakusp-collapse-under-snow-load/
https://www.westerlynews.ca/news/another-nakusp-roof-collapses-under-weight-of-snow/

## Slide 12: Zatížení sněhem (EN 1991-1-3)
Tvarový koeficient
[-]
Součinitel expozice
[-]
Tepelný součinitel
[-]
Charakteristické zatížení sněhem na zemi [kN/m2]

## Slide 13: Tvarový součinitel
EN 1991-1-3
Navátý
Nenavátý

## Slide 14: Součinitele expozice a tepelný součinitel
– Součinitel expozice
Topography | 
Otevřená | 0.8
Normální | 1.0
Chráněná | 1.2
Topography | 
Otevřená | 0.8
Normální | 1.0
Chráněná | 1.2
– Tepelný součinitel
Tepelná propustnost > 1 W/m2K Sníh taje
Ostatní případy →

## Slide 15: Zatížení sněhem

## Slide 16: Zatížení větrem
https://structville.com/2022/03/how-to-apply-wind-load-on-roofs-of-buildings.html

## Slide 17: Zatížení větrem
Vnější tlak větru: [N/m2]
Vnitřní tlak větru: [N/m2]
Základní rychlost větru: [m/s]
Střední rychlost větru: [m/s]
Součinitel drsnosti:
Součinitel terénu:
Intenzita turbulence:
Maximální dynamický tlak:
Součinitel turbulence:
Součinitel orografie:
(Annex A)
Hustota vzduchu:
kg/m3

## Slide 18: Zatížení větrem
Referenční výška
EN 1991-1-4
Kategorie terénu |  | [m] | [m]
0 | Moře, pobřeží | 0.003 | 1
I | Jezera, žádné překážky | 0.01 | 1
II | Izolované překážky | 0.05 | 2
III | Předměstí, vesnice, les | 0.3 | 5
IV | Město – budovy s h > 15 m | 1.0 | 10
Kategorie terénu |  |  | 
0 | Moře, pobřeží | 0.003 | 1
I | Jezera, žádné překážky | 0.01 | 1
II | Izolované překážky | 0.05 | 2
III | Předměstí, vesnice, les | 0.3 | 5
IV | Město – budovy s h > 15 m | 1.0 | 10

## Slide 19: Zatížení větrem

## Slide 20: Zatížení větrem

## Slide 21: Do příště
Zatížení:
  stálé
  sněhem
  větrem
Nákres s kótami:
  půdorys
  řez

## Slide 22: Statický výpočet
Archivuje se desítky let
Hodně obrázků
Jasné, přehledné
Návrh průřezu, geometrie
Na jaké síly posuzuji
Posudek, využití
Číslo strany
Jméno
Kapitola
Obrázky
Texty, návrhy a posudky

## Slide 23: Budu akceptovat
Využití 50–100%
Je přehledné
Víte, co jste napsali
Statické výpočty a výkres ve složce se jménem

## Slide 24: Tipy
Už máme počítače:
  Automatizace!
  Excel
  MathCAD
  Python in VS Code
  Handcalcs