## Slide 1: Kovové konstrukce I
BOA008
Ing. Martin Vild, Ph.D.
9/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Už máte
Zatížení:
  stálé
    liniové pro vaznici [kN/m]
    liniové pro vazník [kN/m]
  sněhem [kN/m2]
  větrem [kN/m2]
Nákres s kótami:
  půdorys
  řez

## Slide 4: Obsah
Návrh vaznice
  Geometrie
  Kombinace zatížení
  Jednotkové vnitřní síly
  Průřezy
  Posudky
  Spoje

## Slide 5: Návrh vaznice
Rozpětí 12 m
Kloubové uložení
Vaznice příhradová
  girlandová
  přímopásová
  Doporučená výška vaznice
  Uspořádání bez svislic

## Slide 6: Návrh vaznice
Geometrie vaznice pro použití jednotkového zatížení z tabulky

## Slide 7: Zatížení vaznice
Prut | Síla od jednotkového zatížení | ZS1 (stálé) | ZS2 (sníh) | ZS3 (vítr) | K1 (tlak) ZS1“+“ZS2 | K2 (sání) ZS1“+“ZS3
Číslo prutu | Normálová síla od jednotkového rovnoměrného zatížení N(1) (viz další snímek) | Normálové síly pro charakteristickou hodnotu příslušného zatížení |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  | 
Prut | Síla od jednotkového zatížení | ZS1 (stálé) | ZS2 (sníh) | ZS3 (vítr) | K1 (tlak) ZS1“+“ZS2 | K2 (sání) ZS1“+“ZS3
Číslo prutu | Normálová síla od jednotkového rovnoměrného zatížení N(1) (viz další snímek) |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  | 
Kombinační pravidlo 6.10:
, ,

## Slide 8: Návrh vaznice

## Slide 9: Průřezy vaznice
Horní pás: Obrácený T-profil
  Příklad průřezu:
Spodní pás: Úhelník
Diagonála: Ohýbaná tyč

## Slide 10: Vaznice – Horní pás
Obrácený T-profil
Maximálně třída 3
Horní pás uvažujeme, že působí jako spojitý nosník na pružných podporách
Moment uprostřed rozpětí:

## Slide 11: Vaznice – Horní pás
Namáhání od kombinace K2 – tah (zanedbáme, je příznivější)
Namáhání od kombinace K1 – vzpěrný tlak a prostý ohyb
Klopení je bráněno tuhostí střešních panelů
Jednoose symetrický průřez – vybočení kolmo k ose y a natočení

## Slide 14: Vaznice – Horní pás
Návrh průřezu (svařovaný T průřez)
Zatřídění průřezu
Výpočet charakteristické únosnosti v prostém tlaku
Výpočet charakteristické únosnosti v prostém ohybu
Výpočet součinitele vzpěrnosti
Určení interakčních součinitelů a
Posudek podmínky spolehlivosti

## Slide 15: Vaznice – spodní pás
Kombinace K1 – tah
Kombinace K2 – vzpěrný tlak
  kolmo k ose y – rovinný,
  kolmo k ose z a zkroucením – ,
Uvažujeme zabezpečení kolmo na směr y a ve zkroucení diagonálami

## Slide 16: Vaznice – Spodní pás
Návrh průřezu (úhelník)
Zatřídění průřezu
K1: Posudek podmínky spolehlivosti na tah
K2: Výpočet návrhové únosnosti ve vzpěrném tlaku , , => =>
Posudek podmínky spolehlivosti na vzpěrný tlak

## Slide 17: Vaznice – Diagonála
Všechny diagonály stejný průřez – ohýbaná tyč
Posoudíme nejvíce zatíženou diagonálu (maximální tlak)
Posudek na prostý vzpěr,

## Slide 18: Vaznice – Spoje
Svarový spoj diagonály a horního pásu
Dvojice koutových svarů
Posoudíme nejvíce namáhaný svar
Určíme náhradní břemeno
L

## Slide 19: Vaznice – Spoje – délka svaru
Vstup:
Průřezy
  Horní pás
  Diagonála
Definují délku svaru
Návrh: výška svaru a
L

## Slide 20: Vaznice – Spoje
Vyzkoušíme účinnou výšku svaru
Určíme napětí ve svarech

## Slide 21: Vaznice – Spoje
Posudek svaru – srovnávací napětí (EN 1993-1-8 – 4.5.3.2)

## Slide 23: Do příště
Nákres s kótami:
  Vaznice
Kombinace zatížení:
  stálé
  sněhem
  větrem
  Kombinace:
    K1: Tlak:
    K2: Sání:
Posudky prutů
Posudky spojů
Prut | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | K1 | K2
H1 |  |  |  |  | 
H2 |  |  |  |  | 
H3 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  | 
Prut |  |  |  |  | 
H1 |  |  |  |  | 
H2 |  |  |  |  | 
H3 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |