## Slide 1: Kovové konstrukce I
BOA008
Ing. Martin Vild, Ph.D.
9/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Už máte
Zatížení:
  na vaznici
  na vazník
Vaznice
  tabulka vnitřních sil
  návrh a posudek prutů
  návrh a posudek svarového spoje

## Slide 4: Obsah
Návrh vazníku
  Geometrie
  Kombinace zatížení
  Jednotkové vnitřní síly
  Průřezy
  Posudky
  Spoje

## Slide 5: Návrh vazníku
Rozpětí 18, 24 nebo 30 m
Kloubové uložení
Příhradový vazník
  Symetrický sedlový
  Sklon 5%
  Doporučená výška vazníku
  Uspořádání výplňových prutů: vzpěrné délky, zavěšené zatížení, složitost styčníků…

## Slide 6: Geometrie vazníku

## Slide 7: Zatížení vazníku
Prut | Síla od jednotkového zatížení | ZS1 (stálé) | ZS2 (sníh) | ZS3 (vítr) | K1 (tlak) ZS1“+“ZS2 | K2 (sání) ZS1“+“ZS3
Číslo prutu | Normálová síla od jednotkového rovnoměrného zatížení N(1) (viz další snímek) | Normálové síly pro charakteristickou hodnotu příslušného zatížení |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  | 
Prut | Síla od jednotkového zatížení | ZS1 (stálé) | ZS2 (sníh) | ZS3 (vítr) | K1 (tlak) ZS1“+“ZS2 | K2 (sání) ZS1“+“ZS3
Číslo prutu | Normálová síla od jednotkového rovnoměrného zatížení N(1) (viz další snímek) |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  | 
Kombinační pravidlo 6.10:
, ,

## Slide 8: Vazník – terminologie
Horní pás
Podporová svislice
Diagonála
Spodní pás
Svislice
Svislice
Diagonály
Výplňové pruty

## Slide 12: Horní pás
Volíme nejvíce namáhaný prut
Volba průřezu
  http://www.staticstools.eu/cs
  Odhad: součinitel vzpěru ≈ 0,5
  Třída 1, 2 nebo 3

## Slide 13: Horní pás
Posuďte na vzpěrný tlak a tah podle sil z kombinací
Navrhněte na 50–80% využití
Rezerva na zjednodušení:
  Příhradovina – Kloubové spoje
  Zatížení – zanedbání sklonu, jednostranného sněhu…
  Zanedbané excentricity v přípojích
  Příčná vazba je staticky neurčitá

## Slide 14: Horní pás – vzpěrné délky
Zásadní je určení vzpěrných délek

## Slide 15: Horní pás – odstupňování
Změna vnitřních sil -> Odstupňování průřezu
Změnu průřezu i montážní spoj v blízkosti styčníku, ale ne v kolizi

## Slide 16: Horní pás – odstupňování
Excentricita -> moment
Posoudit menší průřez na vzniklý moment v kombinaci s tlakem
Vybočení rovinným a prostorovým vzpěrem v kombinaci s ohybovým momentem

## Slide 17: Dolní pás
Průřez – úhelník
Posudek jako dolní pás
vaznice – tah i tlak
Využití na 50–80%
= vzdálenost styčníků
= vzdálenost podélných ztužidel

## Slide 18: Výplňové pruty – diagonály a svislice
Nejvíce namáhané svislice a diagonály tahem a tlakem
členěný prut
průřez = dvojice úhelníků
Špička sloupu

## Slide 19: Výplňové pruty – diagonály a svislice
Průřez = členěný prut s rámovými spojkami – EN 1993-1-1 – 6.4
Pokud platí , můžeme prut navrhovat jako celistvý

## Slide 20: Vazník – Mezní stav použitelnosti
Kombinace K1 – maximální tlak
Náhradní moment setrvačnosti – horní a spodní pás – Steinerova věta

## Slide 21: Přípoje
Výpočet jednoho přípoje
Ostatní stejně nebo odhadnout
Svarový spoj rovnoramenného úhelníku
Šroubový spoj kategorie A
Osová síla | Tloušťka styčníkového plechu
 | 8 mm
 | 10 mm
 | 12 mm
 | 14 mm
Osová síla | Tloušťka styčníkového plechu
 | 8 mm
 | 10 mm
 | 12 mm
 | 14 mm
viz Prvky kovových konstrukcí

## Slide 22: Přípoje vazníku
Rozměry styčníkového plechu záleží na délkách svarových a šroubového přípoje
Výplňové pruty dotáhnout co nejblíže k pásovému
Šrouby co nejblíže těžišti se zachováním konstrukčních zásad
Ve spojích jsou excentricity
Montážní spoj

## Slide 24: Přípoje vazníku – montážní
Horní pás: převážně tlak ()
  Svar navrhnout na větší z a
  Šrouby na
Dolní pás: Převážně tah ()
  Plocha příložek plocha pásu
  Těžiště příložek co nejblíže těžišti pásu

## Slide 27: Do příště
Vazník
  Tabulka vnitřních sil
  Posudky prutů
  MSP
  Posudky spojů
Prut | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | K1 | K2
H1 |  |  |  |  | 
H2 |  |  |  |  | 
H3 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  | 
Prut |  |  |  |  | 
H1 |  |  |  |  | 
H2 |  |  |  |  | 
H3 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |