## Slide 1: Kovové konstrukce I
BOA008
Ing. Martin Vild, Ph.D.
03/2023

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace:
po domluvě

## Slide 3: Už máte
Vaznice
Vazník
Výkres vazníku
Jeřábová dráha
Sloup
  Zatížení

## Slide 4: Obsah
Sloupy
  Návrh
  Špička – plnostěnná
  Dřík
    Plnostěnný
    Příhradový
Notes: Dimenzování průřezu dříku a špičky sloupu.
Sloup bude posouzen na vnitřní síly z nejnepříznivější kombinace zatěžovacích stavů.

## Slide 5: Dimenzování sloupu

## Slide 6: Dispozice
Notes: Průřezy sloupů v příčné vazbě jsou orientovány tak, aby měly větší tuhost v rovině příčné vazby.

## Slide 7: Plnostěnný dřík Zatřídění (EN 1993-1-1, Tab. 5.2)
Zatřídění: Stojina
Zatřídění: Pásnice
→ tř. 3
Notes: Průřez je vhodné navrhnout tak, aby byl klasifikován nejvýše třídou 3. Průřezy třídy 4 vykazují složitější chování v důsledku tzv. lokálního boulení při tlaku a ohybu
Pro zatřídění je rozhodující stojina průřezu vzhledem ke své vysoké štíhlosti.
V rámci následujících výpočtů je předpokládán průřez tř. 3. Níže uvedené podmínky spolehlivosti nejsou platné pro průřezy tř. 4!

## Slide 8: Plnostěnný dřík – prostá pevnost
Pokud nevyjde, zvětšit průřezové charakteristiky
Chci větší → zvětšuji tloušťky
Chci větší → zvětšuji výšku průřezu, tloušťky pásnic
Notes: Pro dimenzování bude rozhodující posouzení na vzpěrný tlak a ohyb s klopením. Nejprve je však vhodné posoudit průřez pouze na prostou pevnost (bez stabilitních jevů). Pokud by nevyhovoval již na prostou pevnost, je nutno zvětšit průřez.

## Slide 9: Plnostěnný dřík Vzpěr a klopení (EN 1993-1-1, 6.3.3)

## Slide 10: Vzpěrné délky
Jiné značení os!
y→x
z→y

## Slide 11
… moment setrvačnosti špičky kolem tuhé osy
… moment setrvačnosti dříku kolem tuhé osy

## Slide 13
MELCHER, J., STRAKA, B. Kovové konstrukce. Konstrukce průmyslových budov. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985.

## Slide 14: Vzpěr Otevřené, dvouose symetrické průřezy
Vybočení k ose y:
Vybočení k ose z:
Zkroucením:
k ose z
k ose y
zkroucením

## Slide 15: Klopení

## Slide 16: Klopení

## Slide 17: Klopení – předpoklady
kz = 1,0 (viz tvar vybočení kolmo k ose z výše)
kw = 0,5 (deplanaci průřezu je na obou koncích dříku bráněno tuhými čelními deskami)
Součinitele C1 a C2 se určují podle průběhu momentu; při tvaru momentu od uvažovaného zatížení po délce dříku lze přibližně uvažovat C1 ≈ 1,00; C2 ≈ 0,50
Působiště spojitého zatížení lze uvažovat v úrovni pásnice sloupu; zatížení pro určení kritického momentu lze uvažovat jako destabilizující

## Slide 18: Interakční součinitele
Interakční součinitele kyy, kzy dle tab. B.1

## Slide 19: Interakční součinitele
Interakční součinitele kyy, kzy dle tab. B.1

## Slide 20: Výztuhy sloupu
Průřez plnostěnného dříku bude opatřen příčnými výztuhami po vzdálenosti a tak, že h / a ≈ 1/3.
Rozměr h je výška navrženého průřezu.
Výztuhy nebudeme dále posuzovat výpočtem.

## Slide 21: Příhradový dřík

## Slide 22: Vybočení kolmo na hmotnou osu
Rovinný vzpěr:

## Slide 23: Vybočení kolmo na nehmotnou osu
Pro prut se dvěma stejnými pásy
Návrhová síla:
…pro celý členěný prut

## Slide 24: Příhradové spojky (6.4.2)

## Slide 25: Posouzení jednoho pásu
… Rovinný vzpěr jednoho pásu

## Slide 26: Diagonály
Například: rovnoramenný úhelník
Posudek: vzpěr celistvých prutů:
… síla v diagonále členěného prutu
… posouvající síla členěného prutu

## Slide 27: Svislice
Například: rovnoramenný úhelník
Posudek: vzpěr celistvých prutů:
… zajištění vzpěrné délky pásů
Notes: Svislice zajišťují vzpěrnou délku tlačeného pásu členěného prutu. Prvky zajišťující jiné prvky proti vybočení lze navrhnout na 1/100 síly v zabezpečovaném prvku, tedy v tomto případě na 1/100 síly Nch,Ed.
Svislice lze navrhnout z rovnoramenných úhelníků a posoudit je postupem pro vzpěr celistvých prutů
V příčném řezu členěného prutu jsou dvě svislice, každá přenese polovinu síly.

## Slide 28: Špička sloupu
Posudek na prostou pevnost
Posudek na vzpěr+klopení
Notes: Špičku sloupu navrhneme z válcovaného průřezu nebo z průřezu svařovaného z plechů. Předběžná výška průřezu špičky hH – viz cv. 1.
Rozměry průřezu navrhneme tak, aby byl průřez zařazen maximálně do tř. 3.

## Slide 29: Špička sloupu
Vzpěrné délky:
Podobně jako u dříku

## Slide 30: Klopení – předpoklady
kz = 1,0 (viz tvar vybočení kolmo k ose z výše)
kw = 0,7 (deplanaci průřezu je bráněno ve spodní části prostřednictvím tuhých plechů konzoly JD, ve vrcholu sloupu postačují tenčí plechy s menší tuhostí, které deplanaci plně nezabrání)
Součinitele C1 a C2 se určují podle průběhu momentu; při tvaru momentu od uvažovaného zatížení po délce špičky lze přibližně uvažovat C1 ≈ 1,00; C2 ≈ 0,50
Působiště spojitého zatížení lze uvažovat v úrovni pásnice sloupu; zatížení pro určení kritického momentu lze uvažovat jako destabilizující