## Slide 1: Kovové konstrukce II
BOA009
Ing. Martin Vild, Ph.D.
9/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Semestrální projekt – Patrové garáže
Dispozice
Střešní konstrukce
Stropní konstrukce - spřažená stropnice
Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
Plnostěnný sloup
Přípoje stropnice a průvlaku
Příhradová ztužidla
Patka sloupu
Harmonogram
9/19 | Dispozice
9/26 | Střešní konstrukce
10/3 | Stropní konstrukce - spřažená stropnice
10/10 | Konzultace
10/17 | Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
10/24 | Sloup
10/31 | Přípoje stropnice a průvlaku
11/7 | Zrušeno
11/14 | Konzultace - Přesunout na pondělí/úterý?
11/21 | Ztužidla
11/28 | Patka
12/5 | Konzultace
12/12 | Konzultace+Zápočet

## Slide 4: Už máte
Dispozice:
  Půdorysy přízemního a typického podlaží
  Příčný a podélný řez objektem

## Slide 5: Náplň cvičení
Návrh vybraných prvků střešní konstrukce
  Trapézový plech
  Vaznice
  Vazník

## Slide 6: Střešní konstrukce
Možná konstrukční řešení
prefabrikované ŽB panely
prefabrikované sendvičové panely
Monolitická ŽB konstrukce
Ocelobetonová spřažená konstrukce
Ocelové konstrukce
Účel
Odvod srážek
Sklon nosné konstrukce
Spádové vrstvy
Předpokládaná jednoduchá skladba:
Trapézový plech (VSŽ plech)
Vaznice
Vazník

## Slide 7: Střešní konstrukce
Vaznice mohou být i hustěji v závislosti na typu a velikosti profilu (tenkostěnné, válcované) a na velikosti trapézového plechu
  Pro větší rozpětí volte menší zatěžovací šířku

## Slide 8: Trapézový plech
Spojitý nosník podepřen vaznicemi
Zatížení:
  ZS1: Vlastní tíha
  ZS2: Sníh
  ZS3: Vítr
  ZS4: Užitné (nepochozí střecha) qk = 0,75 kN/m2 na ploše max. 10 m2 nebo Qk = 1 kN
Kombinace:
  K1 = ZS1 + ZS2
  K2 = ZS1 + ZS3
  K3 = ZS1 + ZS4
Notes: Podporu trapézovému plechu tvoří vaznice po ekvidistantní vzdálenosti v rozmezí 1-3 m.
Trapézový plech bude ukládán osou podélných vln kolmo k ose vaznic.
Využijte možnosti použít větších tabulí plechu tak, aby působil jako spojitý nosník o 2,3 či 4 polích.
Zatížení a kombinace
ZS1 Vlastní tíha
ZS2 Sníh
ZS3 Vítr (vzhledem ke sklonu střechy bude rozhodující sání větru)
ZS4 Užitné zatížení na nepochozích střechách
Kombinace dle rovnice 6.10 (ČSN EN 1990)
  K1=ZS1+ZS2
  K2=ZS1+ZS3 (pozor stálé zatížení zde působí příznivě) Oblast F,G ?
  K3=ZS1+ZS4 (nekombinuje se se sněhem a větrem v char. Hodnotě qk=0,75 kN/m2 na ploše max 10 m2)
  (Všechny kombinace způsobí spojitý rovnoměrný silový účinek.. Vyberte tu nejnepříznivější)

## Slide 9: Trapézový plech
Tenkostěnný prvek (ČSN EN 1993-1-3)
Tabulky ze stránek výrobců
https://kovprof.cz/hlavni-stranka/trapezove-plechy/technicke-informace/tabulky-unosnosti/
https://www.satjam.cz/doc/cms_library/staticke-tabulky-trapezovych-profilu-02_2021-web-214.pdf
http://www.integ.cz/files/files/Lindab/Trap%C3%A9zov%C3%A9%20plechy/lindab_staticke_tabulky.pdf
(Negativní poloha)
(Pozitivní poloha)
(Normální poloha)
(Reverzní poloha)
Pozor na značení konkrétních výrobků může to vypadat obráceně

## Slide 10: Trapézový plech

## Slide 11: Vaznice
Tenkostěnný profil C, Σ, nebo Z
Válcovaný průřez H,I, U
www.panelshop.cz

## Slide 12: Vaznice
Prosté
Spojité
Gerberovy nosníky
Vzpěrkové
Příhradové
Sklon střešní roviny minimálně 5%
Prostá vaznice profilu IPE cca IPE180–IPE300
Rozpětí 6–9 m
Zatěžovací šířka vaznice 1–3 m
Notes: Podle statického působení, zatěžovací šířky a intenzity a charakteru zatížení, mohou být pro zvolenou geometrii navrženy vaznice jako:
Pro větší rozpětí volte menší zatěžovací šířku

## Slide 13: Vaznice
Prostý nosník
Zatížení:
  ZS1: Vlastní tíha
  ZS2: Sníh
  ZS3: Vítr
  ZS4: Užitné (nepochozí střecha) qk = 0,75 kN/m2 na ploše max. 10 m2 nebo Qk = 1 kN
Kombinace:
  K1 = ZS1 + ZS2
  K2 = ZS1 + ZS3
  K3 = ZS1 + ZS4
Notes: Jako trapézový plech plus vlastní tíha vaznice
  K2=ZS1+ZS3 (pozor stálé zatížení zde působí příznivě) Oblast F,G ?
  K3=ZS1+ZS4 (nekombinuje se se sněhem a větrem v char. Hodnotě qk=0,75 kN/m2 na ploše max 10 m2)
  Všechny kombinace způsobí spojitý rovnoměrný silový účinek.
  V posouzení vaznice budete uvažovat následující dvě kombinace:
  významnější z K1 a K3 (celkový účinek směřuje dolu)
  K2 (celkový účinek směřuje nahoru)

## Slide 14: Vaznice – posouzení
Vnitřní síly (horší z K1 a K2):
Ohybovým momentem kolem osy Y
Ohybovým momentem kolem osy Z
Posouvající sílou ve směru osy Y
Posouvající sílou ve směru osy Z
Kroutící moment prostého kroucení
Kroutící moment vázaného kroucení
Bimoment
Složky napětí:
Normálová napětí od ohybových momentů
Normálové napětí od Bimomentu
Smyková napětí od posouvajících sil
Smykové napětí od kroutícího momentu prostého kroucení
Smykové napětí od kroutícího momentu vázaného kroucení

## Slide 15: Kroucení
Smykové napětí od prostého kroucení
Druhotné smykové napětí
Normálové napětí od deplanace průřezu
viz Prvky kovových konstrukcí

## Slide 16
Pilgr, M. Kovové konstrukce. Podklady pro navrhování prvků ocelových konstrukcí. Brno, 2018, 700 s.

## Slide 17
Chart: Forces
| 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2000000000000002 | 1.6 | 2 | 2.4000000000000004 | 2.8000000000000003 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4000000000000004 | 4.8000000000000007 | 5.2 | 5.6000000000000005 | 6 | 6.4 | 6.8000000000000007 | 7.2 | 7.6000000000000005 | 8
B [Nm2] | 0 | 69.915 | 114.0962 | 142.0052 | 159.6187 | 170.7088 | 177.6504 | 181.9301 | 184.4645 | 185.7962 | 186.2106 | 185.7962 | 184.4645 | 181.9301 | 177.6504 | 170.7088 | 159.6187 | 142.0052 | 114.0962 | 69.915 | 0
Tω [Nm] | 217.9457 | 137.7383 | 87.0281 | 54.9553 | 34.6513 | 21.7681 | 13.5465 | 8.2261 | 4.6672 | 2.1079 | 0 | -2.1079 | -4.6672 | -8.2261 | -13.5465 | -21.7681 | -34.6513 | -54.9553 | -87.0281 | -137.7383 | -217.9457
Tt [Nm] | 782.0543 | 762.2617 | 712.9719 | 645.0447 | 565.3487 | 478.2319 | 386.4535 | 291.7739 | 195.3328 | 97.8921 | 0 | -97.8921 | -195.3328 | -291.7739 | -386.4535 | -478.2319 | -565.3487 | -645.0447 | -712.9719 | -762.2617 | -782.0543
Chart: Stresses
| 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2000000000000002 | 1.6 | 2 | 2.4000000000000004 | 2.8000000000000003 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4000000000000004 | 4.8000000000000007 | 5.2 | 5.6000000000000005 | 6 | 6.4 | 6.8000000000000007 | 7.2 | 7.6000000000000005 | 8
σω [MPa] | 0 | 12.7826 | 20.8603 | 25.9629 | 29.1831 | 31.2107 | 32.4799 | 33.2623 | 33.7257 | 33.9692 | 34.0449 | 33.9692 | 33.7257 | 33.2623 | 32.4799 | 31.2107 | 29.1831 | 25.9629 | 20.8603 | 12.7826 | 0
τω [MPa] | 1.1954 | 0.75548 | 0.47734 | 0.30142 | 0.19006 | 0.1194 | 0.074302 | 0.045119 | 0.025599 | 0.011562 | 0 | -0.011562 | -0.025599 | -0.045119 | -0.074302 | -0.1194 | -0.19006 | -0.30142 | -0.47734 | -0.75548 | -1.1954
τt,f [MPa] | 59.5041 | 57.9982 | 54.2479 | 49.0795 | 43.0157 | 36.3872 | 29.4041 | 22.2002 | 14.8623 | 7.4483 | 0 | -7.4483 | -14.8623 | -22.2002 | -29.4041 | -36.3872 | -43.0157 | -49.0795 | -54.2479 | -57.9982 | -59.5041
τt,w [MPa] | 37.6455 | 36.6927 | 34.3201 | 31.0503 | 27.214 | 23.0205 | 18.6026 | 14.045 | 9.4027 | 4.7122 | 0 | -4.7122 | -9.4027 | -14.045 | -18.6026 | -23.0205 | -27.214 | -31.0503 | -34.3201 | -36.6927 | -37.6455
IPE240

## Slide 18: Vaznice – posouzení
Podmínka posouzení pro normálová napětí v nejexponovanějším krajním bodě pásnice v poli
Podmínka posouzení pro smykové napětí uprostřed pásnice nad podporou
Podmínka posouzení pro smykové napětí uprostřed stojiny nad podporou
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/BOA009/kroucení.xlsx

## Slide 19: Vaznice – posouzení klopení
Kombinace K2
Zjednodušení: Síly prochází středem smyku a zatížení mají stejný směr
Spodní okraj není zajištěn pro vybočení z roviny
Zatížení má stabilizující účinek
viz Prvky kovových konstrukcí

## Slide 20
https://www.ideastatica.com/support-center/lateral-torsional-buckling-of-an-i-section-purlin

## Slide 21: Vazník
Prostý nosník – IPE 400–600
Zatížení:
  ZS1: Vlastní tíha
  ZS2: Sníh
  ZS3: Vítr
  ZS4: Užitné (nepochozí střecha) qk = 0,75 kN/m2 na ploše max. 10 m2 nebo Qk = 1 kN
Kombinace:
  K1 = ZS1 + ZS2
  K2 = ZS1 + ZS3
  K3 = ZS1 + ZS4
Notes:   Podle statického působení, zatěžovací šířky a intenzity a charakteru zatížení může být pro zvolenou geometrii navržen jako:
  Prostý nosník – IPE 400-600
  Prolamovaný nosník
  Příhradový nosník
Zatížení jako trapézový plech a vaznice

## Slide 22: Vazník
Zatížení:
  Vlastní tíha: Spojité rovnoměrné
  Ostatní: Reakce od vaznic (lze aproximovat jako spojité)
Posudky:
  Klopení v poli ()
  Smyk nad podporou
Notes:   Pro řešené kombinace se krom intenzity a směru zatížení také mění parametr související s polohou zatížení vůči středu smyku.
  Efektivní délka na klopení je rovna rozpětí vazníku. To je založeno na předpokladu, že vaznice připojené na vazníky nejsou napojena na žádné tuhé prvky, např. ztužidla.

## Slide 23: Do příště
Zatížení
  Stálé
  Sněhem
  Větrem
  Užitné
Návrh a posouzení:
  Trapézový plech (z tabulek)
  Vaznice
  Vazník