## Slide 1: Kovové konstrukce II
BOA009
Ing. Martin Vild, Ph.D.
10/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Semestrální projekt – Patrové garáže
Dispozice
Střešní konstrukce
Stropní konstrukce - spřažená stropnice
Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
Plnostěnný sloup
Přípoje stropnice a průvlaku
Příhradová ztužidla
Patka sloupu
Harmonogram
9/19 | Dispozice
9/26 | Střešní konstrukce
10/3 | Stropní konstrukce - spřažená stropnice
10/10 | Konzultace
10/17 | Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
10/24 | Sloup
10/31 | Přípoje stropnice a průvlaku
11/7 | Zrušeno
11/14 | Konzultace - Přesunout na pondělí/úterý?
11/21 | Ztužidla
11/28 | Patka
12/5 | Konzultace
12/12 | Konzultace+Zápočet

## Slide 4: Už máte
Dispozice:
  Půdorys, příčný a podélný řez
Zatížení
  Stálé, sněhem, větrem, užitné
Střešní konstrukce
  Trapézový plech
  Vaznice
  Vazník

## Slide 5: Náplň cvičení
Návrh stropní konstrukce
  Trapézový plech
    Montážní stav
  Spřažená stropnice
    Montážní stav
    MSÚ
    MSP
    Spřažení
https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/2211

## Slide 6: Možná řešení
Prefab ŽB panely
Prefab sendvičové panely
Monolitická ŽB konstrukce
Ocelobetonová spřažená konstrukce
Ocelová konstrukce

## Slide 7: Skladba stropu
Pojezdová vrstva (vrstvy podlahy)
Železobetonová deska
Trapézový plech
Spřažený ocelový nosník
Prolamovaný průvlak

## Slide 8: Spřažení
Výhodná kombinace materiálů:
  Beton – přenáší tlak
  Výztuž – přenáší tah
  Ocel – přenáší tah
Spřahovací prvky
  Trny
  Kozlíky a zarážky
  Lišty

## Slide 9: Spřažený nosník
Bednění betonu tvořeno trapézovým plechem
Plech nese tíhu mokrého betonu při betonáži
Méně prostoru pro realizaci spřažení
Nutná podpora plechu při betonáži
Ale více prostoru pro realizaci spřažení

## Slide 10: Trapézový plech
Montážní stav při betonáži
Zjednodušeně – prostý nosník
Notes: Trapézový plech
Podporu trapézovému plechu tvoří stropnice po ekvidistantní vzdálenosti v rozmezí 2-3 m.
Trapézový plech bude ukládán osou podélných vln kolmo k ose stropnic.
Trapézový plech je nejvíce namáhán v montážním stavu při betonáži. – Staveništní zatížení při betonování
Vzhledem osové vzdálenosti stropnic budeme uvažovat plech zjednodušeně jako prostý nosník (nemusí to být ale nejhorší konfigurace)

## Slide 11: Trapézový plech
ZŠ = 1 m (i průřezové charakteristiky)
Rozpětí = osová vzdálenost stropnic (max. 3 m)
Návrh s pomocí tabulek
Notes: Trapézový plech
Podporu trapézovému plechu tvoří stropnice po ekvidistantní vzdálenosti v rozmezí 2-3 m.
Trapézový plech bude ukládán osou podélných vln kolmo k ose stropnic.
Trapézový plech je nejvíce namáhán v montážním stavu při betonáži. – Staveništní zatížení při betonování
Vzhledem osové vzdálenosti stropnic budeme uvažovat plech zjednodušeně jako prostý nosník (nemusí to být ale nejhorší konfigurace)

## Slide 12: Trapézový plech
Tenkostěnný prvek (ČSN EN 1993-1-3)
Tabulky ze stránek výrobců
https://kovprof.cz/hlavni-stranka/trapezove-plechy/technicke-informace/tabulky-unosnosti/
https://www.satjam.cz/doc/cms_library/staticke-tabulky-trapezovych-profilu-02_2021-web-214.pdf
http://www.integ.cz/files/files/Lindab/Trap%C3%A9zov%C3%A9%20plechy/lindab_staticke_tabulky.pdf
(Negativní poloha)
(Pozitivní poloha)
(Normální poloha)
(Reverzní poloha)
Pozor na značení konkrétních výrobků může to vypadat obráceně

## Slide 13: Stropnice
Prostý nosník
Válcovaný průřez IPE spřažený s ŽB deskou
Posudky:
Ocelový nosník na zatížení při betonáži
Spřažený nosník: MSÚ pro návrhové zatížení
Spřažený nosník: MSP pro charakteristické zatížení
Spřažení: MSÚ pro návrhové zatížení

## Slide 14: Stropnice – při betonáži
ZŠ = osová vzdálenost stropnic
Posudek na ohybový moment -
Předpoklad: Trapézový plech brání klopení
b
b

## Slide 15: Stropnice – MSÚ ohyb
Zatížení:
Vlastní tíha
  Trapézový plech
  Stropnice
  ŽB deska
Ostatní stálé – podlaha
Proměnné – užitné kategorie F
IPE 180–240 (S235, S355)
Beton C20/25–C30/37
Betonová deska včetně plechu min. 100 mm
Betonová deska nad horní hranou plechu min. 50 mm
Podlaha-pojezdová vrstva – betonová mazanina tl. 30 mm

## Slide 16: Stropnice – MSÚ ohyb
– spolupůsobící šířka betonové desky
Prostý nosník:
Jedna řada trnů:

## Slide 17: Stropnice – MSÚ ohyb
Případ I. – Plastická neutrálná osa prochází betonovou deskou
– součinitel rozložení napětí
Silová rovnováha:
(z geometrie nosníku a desky)

## Slide 18: Stropnice – MSÚ ohyb
Případ II. – Plastická neutrálná osa prochází ocelovým nosníkem
– součinitel rozložení napětí
Silová rovnováha:
;
Např. pokud je poloha neutrálné osy v pásnici
→ →
(z geometrie nosníku a desky)
Notes: Z x je možné odečíst známou tloušťku desky d a hledat polohu
neutrálné osy v pásnici průřezu. Pokud není tam, lze stejným
principem odečíst z x i tloušťku pásnice, a dále hledat polohu ve stojině.

## Slide 19: Stropnice – MSÚ ohyb
Případ I. vs. Případ II. V případě příčně uloženého trapézového plechu
Nebezpečný průřez – nejslabší místo je průřez v místě vlny plechu. Výška betonové desky je limitována horní hranou trapézového plechu.
Pokud je x menší než tloušťka betonu nad vlnou plechu, potom je neutrálná osa v betonové desce a jde o Případ I.
Pokud vyjde x větší než tloušťka betonu nad vlnou plechu, potom při plném zplastizování je již část ocelového nosníku tlačena. Neutrálná osa se nachází v ocelovém nosníku. Jde o Případ II.
Jiná alternativa není možná.
Notes: Pokud je x menší než tloušťka betonu nad vlnou plechu, potom je neutrálná osa v betonové desce a jde o Případ I.
Pokud vyjde x větší než tloušťka betonu nad vlnou plechu, potom při plném zplastizování je již část ocelového nosníku tlačena. Neutrálná osa se nachází v ocelovém nosníku. Jde o Případ II.
Jiná alternativa není možná.

## Slide 20: Stropnice – MSÚ smyk
V případě, že se nepoužije přesnější výpočet dle ČSN EN 1993-1-5 zohledňující příspěvek betonu, pak se uvažuje, že celou posouvající sílu pouze ocelový průřez.
→ Redukce ohybové únosnosti
Pro ocelový průřez třídy 3 a 4 je nutné použít postup dle ČSN EN 1993-1-5

## Slide 21: Stropnice – MSP
Fáze výstavby:
Fáze – ocelový nosník se deformuje od - vlastní tíha stropnice, plechu a mokrého betonu (montážní zatížení)
Fáze – beton zatuhne v deformovaném stavu nosníku a dále se deformuje již jako spřažený nosník od zatížení tíhou podlahy v kombinaci s užitným zatížením
Výsledná deformace:
samotný ocelový průřez
ideální ocelobetonový průřez
Notes: Při použití trapézového plechu jako bednění při betonáži lze definovat následující fáze výstavby s ohledem na posouzení mezního stavu použitelnosti.
Fáze – ocelový nosník se deformuje od - vlastní tíha stropnice, plechu a mokrého betonu (montážní zatížení)
Fáze – beton zatuhne v deformovaném stavu nosníku a dále se deformuje již jako spřažený nosník od zatížení tíhou podlahy v kombinaci s užitným zatížením

## Slide 22: Stropnice – MSP – ideální průřez
MSÚ = zplastizovaný průřez
MSP = elastický průřez
Průřezové charakteristiky ekvivalentního ideálního průřezu:
Ekvivalentní plocha
Ekvivalentní statický moment plochy
Poloha ekvivalentní neutrálné osy
Moment setrvačnosti betonové části k n.o.
Moment setrvačnosti ocelové části k n.o.
Moment setrvačnosti ideálního průlezu
Pracovní součinitel
Youngův modul pružnosti oceli Ea
Youngův modul pružnosti betonu
Notes: Jelikož se posuzuje provozní zatížení (charakteristické hodnoty) nedosahuje zatížení úrovně MSÚ, tzn. Nosník není plně zplastizovaný. Pro jednoduchost se posudek provede za předpokladu pružného působení.
Dlouhodobé vlivy dotvarování a smršťování betonu lze do výpočtu zavést použitím redukovaného sečnového modulu pružnosti betonu

## Slide 23: Stropnice – MSP – ideální průřez
Ideální průřez – při pružném působení (napětí nesmí přesáhnout návrhové meze pevnosti materiálů)
Napětí v krajních vláknech ocelové části
Napětí v krajních vláknech betonové části

## Slide 24: Stropnice – Spřažení
Mezi ocelí a betonem působí vzájemná posouvající síla
Plné spřažení
smykové spojení je schopno přenést posouvající sílu odpovídající plastickému momentu únosnosti Mpl,Rd
Částečné spřažení
- smykové spojení je schopno přenést pouze sílu,
která odpovídá působícímu návrhovému ohybovému momentu
Případ I. | Případ II.

## Slide 25: Stropnice – Částečné spřažení
Menší nároky na počet spřahovacích prvků, ale eliminuje rezervu v ohybové únosnosti
– Působící návrhový ohybový moment
– Plastický moment únosnosti spřaženého nosníku
– Plastický moment únosnosti ocelové části
U nosníků pozemních staveb musí platit podmínky:
- délka úseku kladného ohybového momentu
(pro prostý nosník je rovna jeho rozpětí)

## Slide 26: Stropnice – Spřažení – Trny
Návrhová únosnost jednoho spřahovacího trnu s hlavou v plné betonové desce
Porušení trnu Porušení betonu
- Mez pevnosti oceli, z které je trn vyroben
- délka spřahovacího trnu včetně hlavy
- Charakteristická válcová pevnost betonu
- Sečnový modul pružnosti betonu
- Součinitel spolehlivosti materiálu pro spřahovací trny s hlavou
pro
pro
- Průměr dříku trnu: použijte 16-22 mm

## Slide 27: Stropnice – Spřažení – Trny
Redukce únosnosti spřahovacích trnů přenásobením únosnosti v plné desce dílčím součinitelem na základě orientace vln trapézového plechu.
– počet trnů vedle sebe v jedné vlně z pohledu příčného řezu nosníkem, nedosazuje se více jak 2
Žebra rovnoběžně s nosníkem
– limit součinitele kt dle následující tabulky
Žebra kolmo k nosníku

## Slide 28: Stropnice – Spřažení – Trny
- limit součinitele kt dle následující tabulky
Další konstrukční zásady a limity [1]

## Slide 29: Stropnice – Spřažení – Trny
Požadovaný počet trnů
plné spřažení
Požadovaný počet trnů lze rozmístit mezi místem největšího kladného momentu v poli a sousední podporou.
U prostého nosníku se musí být možné rozmístit požadovaný počet trnů na ½ délky nosníku
částečné spřažení
Žebra rovnoběžně s nosníkem
Žebra kolmo k nosníku

## Slide 30: Stropnice – Spřažení – Trny
https://koeco.net/media/pages/produkte/kopfbolzen-sd/3e75cb8615-1725532144/datasheet_shear_connectors_sd_en.pdf
Sortiment spřahovacích trnů

## Slide 31: Do příště
Zatížení
Návrh a posouzení střešní konstrukce
Stropní konstrukce
  Zatížení
  Trapézový plech
  Stropnice
    MSÚ
    MSP
    Spřahovací trny