## Slide 1: Kovové konstrukce II
BOA009
Ing. Martin Vild, Ph.D.
10/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Semestrální projekt – Patrové garáže
Dispozice
Střešní konstrukce
Stropní konstrukce - spřažená stropnice
Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
Plnostěnný sloup
Přípoje stropnice a průvlaku
Příhradová ztužidla
Patka sloupu
Harmonogram
9/19 | Dispozice
9/26 | Střešní konstrukce
10/3 | Stropní konstrukce - spřažená stropnice
10/10 | Konzultace
10/17 | Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
10/24 | Sloup
10/31 | Přípoje stropnice a průvlaku
11/7 | Zrušeno
11/14 | Konzultace - Přesunout na pondělí/úterý?
11/21 | Ztužidla
11/28 | Patka
12/5 | Konzultace
12/12 | Konzultace+Zápočet

## Slide 4: Už máte
Dispozice:
  Půdorys, příčný a podélný řez
Zatížení
  Stálé, sněhem, větrem, užitné
Střešní konstrukce
  Trapézový plech, vaznice, vazník
Stropní konstrukce
  Spřažená stropnice

## Slide 5: Náplň cvičení
Návrh prolamovaného průvlaku
  Prostě uložený nosník
FrameMindsEngineering
AISC Education
prEN 1993-1-13 Rules for beams with large web openings

## Slide 6: Možná řešení průvlaků
Celistvý válcovaný nosník
Celistvý svařovaný nosník
Příhradový nosník
Prolamovaný nosník
Spřažený ocelobetonový nosník
Průvlak přes kratší rozpětí
Spřažený nosník přes delší rozpětí

## Slide 8: Geometrie průvlaku
Uložení ke sloupu
  Ideální geometrie pro přípoj ke sloupu
  Jinak jsou nutné další úpravy

## Slide 9: Geometrie průvlaku
Přípoje stropnic
Notes: Volba geometrie prolamování je důležitá i s ohledem na možnosti připojení ke sloupu a předpokládaným polohám stropnic
Pozice stropnic předpokládáme ve třetinách či čtvrtinách osové vzdálenosti sloupu. Nicméně přípoj musí být proveditelný

## Slide 10: Zatížení průvlaku
MEd,max
Vlastní tíha průvlaku (ZS1)
Reakce stropnic
  Stálé (ZS2)
  Proměnné (ZS3)
Kombinace K1 = ZS1 + ZS2 + ZS3
Notes: Konzervativně (ale principálně ne správně) můžete posoudit průvlak na maximální hodnoty vnitřních sil

## Slide 11: Odhad průřezu průvlaku
Zjednodušená metoda posouzení:
Předpoklad plastického působení
Momentová únosnost T-pásů
Smyková únosnost T-pásů
Smyk sloupku
Notes: V blízkosti extrému vnitřních sil je vždy nejslabší místo tam, kde je otvor.

## Slide 12: Posouzení průvlaku
Vierendeelův nosník
Náhrada rámovou konstrukcí
Další zjednodušení, vložení kloubů
Do nejslabších míst

## Slide 13: Vierendeelův nosník
„T“ prvek
Ohybový moment → dvojíce sil působící v těžištích horního a dolního pásu
Posouvající síla → rovnoměrně rozdělena do horního a spodního pásu
Z rovnováhy sil na vyňatém „T“ prvku lze určit vzájemnou posouvající sílu ve sloupku (Vierendeelův smyk)

## Slide 14: Vierendeelův nosník – Posouzení T
Vierendeelův moment:
Normálová síla a posouvající síla
Kritické průřezy
Pro posouzení pásů
Posudek normálové síly
Posudek oh. momentu
Posudek posouvající síly

## Slide 15: Vierendeelův nosník – Posouzení T
Únosnost pásového prutu v tahu nebo prostém tlaku
– plocha T průřezu pásu
Únosnost pásového prutu v ohybu
– nejmenší průřezový modul T-průřezu pásu
Únosnost pásového prutu ve smyku
– plocha vzdorující smyku na T-průřezu pásu (plocha dílčí části stojiny)
Kombinace namáhání a interakci smyku a ohybu
Kombinace normálové síly
a ohybového momentu
Redukce ohybové únosnosti vlivem smyku. Interakce V+M se nemusí řešit když:
Jinak je nutné redukovat snížením meze kluzu na ploše vzdorující smyku součinitelem

## Slide 16: Průvlak – posouzení sloupků
Reakce od stropnic
Kritické průřezy
pro posouzení sloupku
nejširší místo
nejužší místo
Nejužší místo:
Nejširší místo:

## Slide 17: Průvlak – posouzení sloupků – S1
Únosnost sloupku – prostý tlak
Únosnost sloupku – ohyb
Únosnost sloupku – smyk
Kombinace namáhání a interakci smyku a ohybu
Kombinace normálové síly
a ohybového momentu
Redukce ohybové únosnosti vlivem smyku. Interakce V+M se nemusí řešit když:
Jinak je nutné redukovat snížením meze kluzu na ploše vzdorující smyku součinitelem

## Slide 18: Průvlak – posouzení sloupků – S2
Únosnost sloupku – prostý tlak
Únosnost sloupku – smyk

## Slide 19: Průvlak – MSP
Průhyb průvlaku z náhradního průřezu – pouze T-pásy
Symetrické síly ve třetinách délky
Symetrické síly ve čtvrtinách
Vlastní tíha průvlaku (ZS1)
Reakce stropnic
  Stálé (ZS2)
  Proměnné (ZS3)
Kombinace K1 = ZS1 + ZS2 + ZS3

## Slide 20: Do příště
Zatížení
Návrh a posouzení střešní konstrukce
Stropní konstrukce
  Zatížení
  Trapézový plech
  Stropnice
  Průvlak
    Geometrie
    Vierendeelův nosník
    MSP