## Slide 1: Kovové konstrukce II
BOA009
Ing. Martin Vild, Ph.D.
10/2024

## Slide 2: Prezentuje
Ing. Martin Vild, Ph.D.
IDEA StatiCa – Product Owner
VUT FAST – Odborný asistent
Výzkum:
Přípoje ocelových konstrukcí
Metoda konečných prvků
Scopus Author ID: 56188615700
Člen komisí:
CEN/TC 250/SC 3/WG 8 "Evolution of EN 1993-1-8 - Joints and connections“
ECCS TC10 “Structural Connections”
Web:
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/vild.m/
email: martin.vild@vutbr.cz
Kancelář: C203
Konzultace: Čtvrtek 10–11

## Slide 3: Semestrální projekt – Patrové garáže
Dispozice
Střešní konstrukce
Stropní konstrukce - spřažená stropnice
Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
Plnostěnný sloup
Přípoje stropnice a průvlaku
Příhradová ztužidla
Patka sloupu
Harmonogram
9/19 | Dispozice
9/26 | Střešní konstrukce
10/3 | Stropní konstrukce - spřažená stropnice
10/10 | Konzultace
10/17 | Stropní konstrukce - prolamovaný průvlak
10/24 | Sloup
10/31 | Přípoje stropnice a průvlaku
11/7 | Zrušeno
11/14 | Konzultace - Přesunout na pondělí/úterý?
11/21 | Ztužidla
11/28 | Patka
12/5 | Konzultace
12/12 | Konzultace+Zápočet

## Slide 4: Už máte
Dispozice:
  Půdorys, příčný a podélný řez
Zatížení
  Stálé, sněhem, větrem, užitné
Střešní konstrukce
  Trapézový plech, vaznice, vazník
Stropní konstrukce
  Spřažená stropnice
  Prolamovaný průvlak

## Slide 5: Náplň cvičení
Návrh ocelového sloupu
Ocelové
Ocelobetonové
Notes: Sloupy přenáší primárně svislá zatížení, ale mohou být namáhány i příčnými silami.
- vodorovné síly od větru (u krajních a rohových sloupů – podle konstrukčního řešení opláštění)
- mohou se podílet na přenosu vodorovného zatížení budovy, pokud jsou součástí tuhé vazby
- mohou být namáhány mimořádnými účinky zatížení – v případě garáží např. náraz vozidla

## Slide 6: Zatěžovací plocha sloupu
Svislé zatížení v jednotlivých podlažích
Řešte vnitřní sloup s největší zatěžovací plochou

## Slide 7: Sloup – Zatížení
Svislá zatížení
ZS1: Vlastní tíha sloupu
ZS2: Stálé zatížení – reakce od průvlaků a střešních vazníků
ZS3 Proměnné zatížení – reakce průvlaků od užitného zatížení kategorie F
ZS4 Proměnné zatížení – reakce vazníků od zatížení sněhem
ZS5 Proměnné zatížení
  reakce vazníků od zatížení větrem
  vnitřní síly od zatížení větrem, pokud je sloup součástí tuhé vazby
Vodorovná zatížení
ZS3 Mimořádné zatížení – náraz vozidla (pokud konstrukce není chráněna bezpečnostními záchytnými systémy (svodidla).
ZS5 Proměnné zatížení – přímé zatížení větrem (pouze u krajního nebo rohového sloupu)
Kombinace
6.10 – běžné návrhové situace
6.11 – s mimořádným zatížením

## Slide 8: Náraz vozidla
Z
Sloup orientujte pásnicí k průvlaku
Náraz ve směru jízdy na hlavní osu sloupu.
Náraz kolmo na směr jízdy (např. odrazem)
Zde na měkkou osu sloupu.
Náraz ve směru jízdy na měkkou osu sloupu.
Z = 0,5 m nad podlahou
Hm= 50 kN pro náraz ve směru jízdy
Hm= 25 kN pro náraz kolmo na směr jízdy

## Slide 9: Návrh sloupu
Úkol: Návrh sloupu průřezu HEA nebo HEB v přízemním podlaží
Extrémní tlaková síla
Náraz vozidla
Sloup = kyvná stojka
https://www.staticstools.eu/cs/profile-heb
Notes: Sloup bude v této kombinaci namáhán pouze extrémní centrickou tlakovou silou – posuďte na vzpěr. Jelikož uvažujeme sloup jako kyvnou stojku, je vzpěrná délka pro všechny způsoby ztráty stability rovna konstrukční výšce posuzovaného sloupu v nejnižším podlaží.
V posudku ponechte rezervu cca 15% pro normálovou sílu od vodorovného zatížení větrem, pro případ, že by byl sloup součástí ztužidla.

## Slide 10: Extrémní tlaková síla
Charakteristická kombinace – 6.10
Garáže: Plná užitná zatížení ve všech patrech
Namáhání: Tlaková síla
Posudek: Vzpěr (2× rovinný, zkroucením)
Využití: 50–85% (Rezerva na ztužidlo)
Notes: Užitná zatížení se obvykle neuvažuje v plné hodnotě návrhového extrému v každém jednom podlaží. Takové uspořádání zatížení je vysoce nepravděpodobné. Upravuje se součinitelem podle počtu pater.
Patrové garáže jsou ale výjimkou. – Uvažujte plnou hodnotu užitného zatížení ve všech patrech.

## Slide 11: Náraz vozidla
Kombinace 6.11
– vodorovná síla
Náraz na měkkou osu: Vzpěr + prostý ohyb
Náraz na tuhou osu: Vzpěr + klopení
Klopení: Zjednodušení: Součinitele C jako pro sílu uprostřed
Notes: Podle navržené dispozice dohledejte jaké možné nárazy jsou vzhledem k posuzovanému vnitřnímu sloupu možné.
Posuďte sloup na možnost nárazu na tuhou i měkkou osu průřezu.
(Ve směru jízdy nebo kolmo na něj, podle toho co horšího může nastat)
V případě nárazu na měkkou osu průřezu jde o kombinaci vzpěru a prostého ohybu
V případě nárazu na tuhou osu průřezu jde o kombinaci vzpěru a klopení. Kritická délka na klopení je opět rovna konstrukční výšce sloupu. Příčné zatížení zjednodušeně uvažujte jako osamělé břemeno uprostřed délky.

## Slide 12: Kombinační součinitele

## Slide 13: Kombinační součinitele

## Slide 14: Alternativa: Ocelobetonový sloup
Návrh ocelové trubky vyplněné betonem
S235 / S355
C20/25–C40/50
Výztuž (konstrukčně – zanedbáme)
Lokální boulení při betonování:
Notes: Ve zjednodušené metodě posouzení zanedbáme výztuž v betonu. Ta se často u vybetonované trubky nenavrhuje, nebo se navrhuje jen konstrukčně. Navržením vyššího stupně vyztužení lze zvýšit spolehlivost při požáru. Maximální stupeň vyztužení se uvažuje 6%

## Slide 15: Alternativa: Ocelobetonový sloup
Návrh na extrémní tlakovou sílu
Prostý tlak:
Návrhová únosnost:
U kruhových trubek lze 1,0
Výztuž zanedbáme
Notes: Za předpokladu plné plastifikace materiálu je charakteristická plastická únosnost v tlaku.
Pro průřez s vybetonovanou trubkou lze použít namísto součinitele 0,85 hodnotu 1,0.
Dále je možné za určitých podmínek zvýšit únosnost zahrnutím efektu ovinutí betonu (beton se nemůže při namáhání deformovat v příčném směru).
Příspěvek výztuže k únosnosti je velmi malý a zjednodušeně jej lze zanedbat.

## Slide 16: Vzpěr ocelobetonového sloupu
Efektivní ohybová tuhost:
Eulerova kritická síla:
Výztuž zanedbáme
Notes: Do výpočtu je třeba zahrnout vliv globální stability – vzpěr.
Pro výpočet kritické tlakové síly je třeba použít efektivní ohybovou tuhost:

## Slide 17: Vzpěr ocelobetonového sloupu
Poměrná štíhlost:
Součinitel vzpěru:
Vzpěrná únosnost
Notes: Poměrnou štíhlost směřujte do intervalu . V tomto intervalu lze použít tuto zjednodušenou metodu bez vlivu ovinutí betonu.
Poměrnou štíhlost směřujte do intervalu 0,5<𝜆 ̅≤2. V tomto intervalu lze použít tuto zjednodušenou metodu bez vlivu ovinutí betonu.

## Slide 18: Náraz vozidla – osová síla a ohybový moment
Vliv teorie 2. řádu:
Efektivní ohybová tuhost s vlivem 2. řádu
Kritická síla s vlivem druhého řádu
Notes: Jde o kombinaci normálové síly a ohybového momentu. Toto posouzení se provede s využitím interakčního diagramu N-M se zohledněním teorie druhého řádu.

## Slide 19
Notes: Interakční diagram lze spočítat pro libovolný ocelobetonový průřez

## Slide 20: Osová síla a ohybový moment
Studnička, J.: Ocelobetonové spřažené konstrukce. ČVUT v Praze, Praha, 2010.
Notes: Kruhový ocelobetonový průřez je komplikovaný, těžko lze nalézt polohu neutrální osy, protože plocha se mění nelineárně. Řešení je připraveno od prof. Studničky.

## Slide 21: Osová síla a ohybový moment
Studnička, J.: Ocelobetonové spřažené konstrukce. ČVUT v Praze, Praha, 2010.
Momentová únosnost při současně působící tlakové síle NEd
pro S235 a S355
Notes: může být větší než jedna pouze v případě, kdy ohybový moment vznikl vlivem excentricity tlakové síly.
𝜇_𝑑 může být větší než jedna pouze v případě, kdy ohybový moment vznikl vlivem excentricity tlakové síly.

## Slide 22: Do příště
Zatížení
Návrh a posouzení střešní konstrukce
Návrh a posouzení stropní konstrukce
Návrh sloupu:
  HEB / alternativně ocelobetonový
  Kombinace zatížení:
    Maximální tlakové zatížení (charakteristická)
    Náraz vozidla (mimořádná)