# Podmínky k zápočtu:

- Docházka

- Odevzdání 10 očíslovaných domácích úloh. Počet úloh se může dle situace změnit. Příklady původně označené jako navíc, jsou nyní zcela dobrovolné, přesunula jsem je na konec souboru.

- U příkladu 5,7 a 8 došlo ke změně zadání. V doporučeném příkladu 3 nedělejte kružnici.

- 2 rysy – tvrdý papír, oříznuté na daný formát, popis tužkou a podle šablony, 2. rys zatím nedělejte

- Získání 40% ze dvou písemných prací (v součtu). Možné dvě opravy zahrnující látku celého semestru.

# Příklady nutné k zápočtu:

Domácí úlohy rýsujte na papír A4, nastavování papíru není dovoleno. Zadání nemusíte opisovat, stačí jen číslo příkladu a jméno. Popis šablonou být nemusí.

- Vypracujte základní úlohy v Mongeově promítání. Zadání viz příloha 1.

- V Mongeově promítání sestrojte rotační kužel, jehož podstava leží v rovině (S,M,P). Bod S je střed podstavy a přímka MP je tečna podstavy. Vrchol kužele leží v nárysně. S[0,30,35], M[0,55,65], P[-24,15,50]. Obrysové přímky sestrojte přesně.

- V Mongeově promítání sestrojte průměty pravidelného šestibokého hranolu s podstavou ABCDEF  v rovině (50,60,50), je-li dán střed této podstavy S[-20,?,40] a vrchol A’[15,50,110] horní podstavy..

- V kolmé axonometrii dané XYZ(110,110,110) zobrazte šikmý čtyřboký hranol s pravidelnou  podstavou v půdorysně. Podstava je určena vrcholem A[20,30,0] a středem S[50,70,0]. Dále je dán střed druhé podstavy S‘[30,90,120]. Sestrojte řez rovinou (40,50,-50).

- V kolmé axonometrii dané XYZ(90,100,110) zobrazte rotační válec s podstavou k(S[70,70,0], r = 50) v půdorysně o výšce v = 150. Sestrojte řez válce rovinou (,105,90).

- V kolmé axonometrii dané XYZ(100,100,100) určete průsečíky přímky p(K, L) se šikmým kuželem s kruhovou podstavou k(S[60,30,0], r = 30) v půdorysně. Vrchol kužele je bod V[-20,10,90]. Určete viditelnost přímky i tělesa a sestrojte přesně body dotyku obrysových přímek. K[70,70,0], L[70,-30,40].

- V LP(h, z, v, d), v = 70, d = 140, zobrazte pravidelný trojboký hranol ABCDEF s podstavou v základní rovině, je-li dána přímka a, na které leží hrana AB. |AB|=90, výška tělesa je 90. Viditelné stěně ABED vepište kružnici. Hranu AB na přímce a v základní rovině volte podle obrázku.

- V LP(h, z, H, d) sestrojte objekt daný v MP. Perspektivu volte takto: v = 50, d = 230. Jeden vrchol objektu je bod A ležící na přímce a v základní rovině. Přímku a volte podle obrázku.         15 bodů

- Do terénu daného vrstevnicovým plánem umístěte  vodorovnou kruhovou plošinu  s přístupovou šikmou cestu, která je dána korunními hranami. Výkopy mají spád 1, násypy 5:7. Kóty jsou v metrech, M 1:100. Jednotka měření je uvedena u příkladu. Zadání viz příloha 2.

- Řešte střechu nad daným půdorysem.

Doporučené příklady:

- V kolmé axonometrii XYZ(110,100,80) sestrojte průsečíky přímky p(K,L) se šikmým čtyřbokým hranolem ABCDEFGH s pravidelnou podstavou v půdorysně danou vrcholem A[100,95,0] a středem S[60,60,0], volte xB<xD. Dále je dán střed druhé podstavy S’[50,0,100]. K[105,0,70], L[0,80,30].

- V Mongeově promítání sestrojte řez válce s kruhovou podstavou k(S[40,40,0],          r=30) v půdorysně rovinou (-80, 80, 80). Bod S‘[-40,50,80] je střed druhé podstavy.

- V LP(h, H, v, d), v=45, d=210, sestrojte průměty tělesa daného náčrtkem. Přímku a a bod A v základní rovině volte podle obrázku.

- Do terénu daného vrstevnicovým plánem umístěte  vodorovnou kruhovou plošinu  s přístupovou šikmou cestu, která je dána korunními hranami. Výkopy mají spád 1, násypy 2:3. Kóty jsou v metrech, M 1:200. Zadání viz příloha 3.

1)

| Ia) Bodem A veďte přímku a║b | Ib) Bodem A veďte rovinu  ║ |
| --- | --- |
| IIa) Najděte přímku r ⸦  ∩ | IIb)Najděte průsečík přímky r s rovinou  |

| IIIa) Bodem A veďte přímku k kolmou na rovinu . | IIIb) Bodem A veďte rovinu  kolmou na přímku b. |
| --- | --- |
| IVa) Určete skutečnou délku úsečky AB. | IVb)Sestrojte otočené polohy bodů A, B v rovině . |

2)