Při hodnocení zkoušek na únavu materiálu lze popsat závislost počtu kmitů V ocelového prutu na napětí rovnicí

,

kde  a  jsou neznámé parametry, které charakterizují vlastnosti oceli. V a U jsou náhodné veličiny: .

Výsledky jsou v následující tabulce:

| Napětí | Počet kmitů do lomu *10-3 |
| --- | --- |
| 560 | 2845 |
| 560 | 3322 |
| 560 | 9411 |
| 560 | 14713 |
| 580 | 2597 |
| 580 | 4429 |
| 580 | 5523 |
| 580 | 6868 |
| 600 | 554 |
| 600 | 1227 |
| 600 | 3446 |
| 600 | 3864 |
| 650 | 348 |
| 650 | 530 |
| 650 | 728 |
| 650 | 780 |

Určete:

- Bodový a intervalový odhad neznámých parametrů.

- Bodový a intervalový odhad střední hodnoty V(x) v bodě  x=560 MPa.

- Bodový a intervalový odhad předpovědi  V(x) v bodě x=560 MPa.

- Ověřte na hladině významnosti 0.05, zda počet kmitů závisí na napětí.