CH 51    ADAPTACE  A SANACE  BUDOV

| Osnova cvičení |
| --- |
| ZADÁNÍ Č. 1 ZPRACUJTE PROJEKT SANACE VLHKOSTI pro zadaný objekt vybraný po domluvě s vedoucím učitelem ve cvičení. 1. Vypracovat vlhkostní průzkum objektu: - návaznost objektu na okolí: vztah přilehlého terénu k objektu (výškové osazení, komunikace, chodníky...), úpravy ploch přiléhajících k objektu (komunikace, chodníky...), geologické složení, (pokud je známé nebo je možné jej zjistit), hladinu podzemní vody, - konstrukční charakteristika objektu včetně popisu jednotlivých konstrukčních částí (nosný systém, zdivo, základy, stropní konstrukce, schodiště, zastřešení, izolace ) - vlastní vlhkostní průzkum: nález - vizuální projevy vlhkosti, přítomnost solí, plísní …, (popisy stavu, náčrty probíhající vlhkosti v pohledech na stěny, popř. vzorky, ...) fotodokumentace. 2. Vypracovat dokumentaci: - skutečný stav: půdorysy skutečného stavu, včetně řezů vystihujících danou situaci, zakreslení vlhkostních poruch do výkresů skutečného stavu dle ČSN….. - návrh sanace vlhkosti: popis zvolené metody sanace pro daný objekt, zakreslení vhodně zvolené a navržené sanace v půdorysech a řezech opatřených kótami, provedení detailů podrobností dle potřeby, technologický postup prováděných prací výpis použitých materiálů návrh opatření proti pronikání radonu do objektu ZADÁNÍ Č. 2 NA ZADANÝ OBJEKT NAVRHNĚTE ZATEPLOVACÍ SYSTÉM. Zvolený zateplovací systém bude navržen v souladu s platnou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, zejména část 2 : Požadavky ( duben 2007 ) Vypracujte: 1. Stavebně technický popis objektu (základy, suterénní zdivo, zdivo nadzemních podlaží, krov-plochá střecha, stropní konstrukce posledního podlaží a podlaha na terénu, u všech konstrukcí popsat jejich stav). 2. Tepelně technické a vlhkostní posouzení . Vypočítat hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce: - před zateplením (vypočtenou hodnotu porovnat s ČSN) - po konstrukčních úpravách ( navrhnout dvě varianty materiálu na zateplení a vypočtené hodnoty opět porovnat s požadavky ČSN. 3. Výpočet tepelných ztrát Provést výpočet tepelných ztrát před a po zateplení pro kritickou místnost - pouze pro jednu materiálovou variantu . Ověřit procentuální úsporu energie. 4. Vypracovat (nebo použít existující) výkresy: 1. N.P. nebo 1.P.P.,řez celým objektem nebo jeho fragment v M 1:50, (řez podkroví). 5. Uvedené výkresy doplnit o navrhovanou rekonstrukci (doplnit konstrukci zateplovacího systému v jedné materiálové variantě s výpisem nových skladeb) 6. Detaily podrobností (min. 3 detaily dle určení učitele) 7. Technologický postup prováděných prací 8. Odhad ceny navrženého zateplovacího systému Jedná se o odhad nákladů na m2 navrženého systému ( lze čerpat z běžně dostupných údajů v elektronických zdrojích ). Doporučená literatura k zadání č.1: Projektování rekonstrukcí, Vlček Milan a kol., VUT FAST. Poruchy a rekonstrukce v pozemních stavbách II., Vlček Milan, Moudrý Ivan, Novotný Miloslav, Beneš Petr, VUT FAST. Vysušování zdiva I., II., III., Balík Michal, Grada. Studijní opora pro předmět CH 51- Sanace a adaptace budov,Beneš Petr Studijní opora pro předmět BH 55- Poruchy a rekonstrukce staveb, Vlček Milan, Beneš Petr Sanace zavlhlého zdiva budov, Lebeda Jaroslav a kol. ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu, 2000. ČSN 730610, Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení, 2000. ČSN P 730600, Hydroizolace staveb - základní ustanovení, 2000. ČSN P 730606, Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace- základní ustanovení, 2000. Doporučená literatura k zadání č.2: Technická pravidla, kritéria a směrnice, TPZ 2001-1,2,3, ISBN 80-86364-49-6, Praha, 2001. ČSN 730540, Tepelná ochrana budov Studijní opory FAST VUT Brno pro předměty BH 10, CH 03, CH 07 Zateplování budov, Beneš Petr, Vlček Milan, VUT FAST. Firemní podklady firem zabývajících se výrobou a montáží zateplovacích systémů, která splňují technická kritéria CZB. |  |  |
| Podmínky udělení zápočtu |
| Složka: všechna vypracovaná zadání odevzdána ve složce formátu A4 , složka bude opatřena seznamem příloh a titulním listem. Textová a grafická část: zpracovaná rukou nebo na počítači, vždy však technickým písmem. Náležitosti titulního listu: fakulta, ústav, předmět, jméno autora, jméno cvičícího, rok zpracování, studijní skupina. Koordinátor cvičení: Ing. Petr Beneš, CSc. |  |  |